SERVILAM

| SISTEMA DE IMPRESIÓN | FLEXOGRAFIA Y ROTOGRABADO |
| --- | --- |
| SUSTRATOS | Apta para impresión de laminación de PET tratamiento corona, PET tratamiento químico y BOPP resistente a la temperatura de termosellado (~150°C). |
| SOLVENTES ADITIVOS | No son agresivos para los clisés de fotopolímero No contiene ETILGLICOL , TOLUENO, EN SU FORMULACION No contiene ADITIVOS A.TITANATOS |
| COLORES | Colores de línea según catálogo, colores especiales – colores pantone – DESDE 10KG A PEDIDO, COLORES DE CUATRICROMIA. |
| SOLIDEZ A LA LUZ | Los pigmentos utilizados tienen una buena solidez a la luz, pero cuando las exigencias sean de exposición directa y prolongada a la misma, consulte a nuestro Departamento de Asistencia Técnica. En la obtención de medios tonos por mezcla con blanco (colores pastel), la resistencia a la luz se reduce proporcionalmente a la cantidad en el color obtenido. |
| DILUCIÓN | La dilución se efectúa con diluyentes SERVILAM rápido, normal y lento, para llevar la tinta a la viscosidad y secado correspondientes de acuerdo al modelo, la velocidad de la máquina, temperatura y humedad ambiente y tipo de impresión. Para reducir la intensidad de color sin alterar las propiedades de la tinta, recomendamos utilizar el barniz reductor SERVILAM. |
| VISCOSIDAD CONTENIDO DE SÓLIDOS | Esta línea de tinta se corresponde a la tecnología de altos sólidos y baja viscosidad, que asegura una correcta densidad de color aún con el uso de cilindros anilox de altas lineaturas. |
| PIGMENTOS | Pigmentos orgánicos libres de metales pesados (según normas Europeas y de USA). Pigmentos inorgánicos con contenido de metales pesados. |
| LÍNEA MAS DESARROLLO SUSTENTABLE | Para solicitar y diferenciar un contratipo de estos colores sin metales pesados, al numero de código de color de los colores anteriores se le antepondrá la palabra MAS (por ejemplo, al color rojo 1306 sin metales pesados, se deberá solicitar como ROJO 1306 MAS. En el caso de solicitar colores especiales fuera de catalogo, indicar si deben formularse sin metales pesados. Importante: LOS COLORES SIN METALES PESADOS SON TRASPARENTES ( LINEA MAS ) |
| REDISOLUCIÓN | Excelente redisolución en el sistema de aplicación (sistema convencional o con racla) |
| ENVASES | LATAS (20 LITROS) TAMBORES (200 LITROS) CONTENEDORES (1000 LITROS) |